ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

«ОГРАНКА АЛМАЗОВ»

Комплект документов по охране труда компетенции «Огранка алмазов»

Оглавление

Программа инструктажа по охране труда 	3

Инструкция по охране труда для участников	4

1. Общие требования охраны труда	4

2.Требования охраны труда перед началом работы	7

3.Требования охраны труда во время работы	10

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях	14

5.Требование охраны труда по окончании работ	15

Инструкция по охране труда для экспертов	16

1.Общие требования охраны труда	16

2.Требования охраны труда перед началом работы	17

3.Требования охраны труда во время работы	18

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях	19

5.Требование охраны труда по окончании работ	20

# Программа инструктажа по охране труда

1. Общие сведения о месте проведения конкурса, расположение компетенции, время трансфера до места проживания, расположение транспорта для площадки, особенности питания участников и экспертов, месторасположение санитарно-бытовых помещений, питьевой воды, медицинского пункта, аптечки первой помощи, средств первичного пожаротушения.

2. Время начала и окончания проведения конкурсных заданий, нахождение посторонних лиц на площадке.

3. Контроль требований охраны труда участниками и экспертами. Штрафные баллы за нарушения требований охраны труда.

4. Вредные и опасные факторы во время выполнения конкурсных заданий и нахождения на территории проведения конкурса.

5. Общие обязанности участника и экспертов по охране труда, общие правила поведения во время выполнения конкурсных заданий и на территории.

6. Основные требования санитарии и личной гигиены.

7. Средства индивидуальной и коллективной защиты, необходимость их использования.

8. Порядок действий при плохом самочувствии или получении травмы. Правила оказания первой помощи.

9. Действия при возникновении чрезвычайной ситуации, ознакомление со схемой эвакуации и пожарными выходами.

# Инструкция по охране труда для участников

## 1. Общие требования охраны труда

Для участников от 16 до 22 лет

1.1. К участию в конкурсе, под непосредственным руководством Компетенции «Огранка алмазов» допускаются участники в возрасте от 16 до 22 лет:

- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по охране труда и технике безопасности»;

- ознакомленные с инструкцией по охране труда;

- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, приспособлений совместной работы на оборудовании;

- не имеющие противопоказаний к выполнению конкурсных заданий по состоянию здоровья.

1.2. В процессе выполнения конкурсных заданий и нахождения на территории и в помещениях места проведения конкурса, участник обязан четко соблюдать:

- инструкции по охране труда и технике безопасности;

- не заходить за ограждения и в технические помещения;

- соблюдать личную гигиену;

- принимать пищу в строго отведенных местах;

- самостоятельно использовать инструмент и оборудование, разрешенное к выполнению конкурсного задания;

1.3. Участник для выполнения конкурсного задания использует инструмент:

Наименование инструмента

использует самостоятельно

Ограночный диск (подъем ограночного диска на место.)

Приспособление для подшлифовки площадки

Приспособление для огранки павильона

Универсальное приспособление для огранки

Планка прижимная для огранки короны

Приспособление для реставрации цанг

Оправка от 2,0 до 2,9

Цанга от 2,9 до 4,5 мм

Пинцет

Лупа 10˟

Лупа 10˟ с измерительной шкалой

Отвертка

Пассатижи

Притир

Гофта

Бюкса

1.4. Участник для выполнения конкурсного задания использует оборудование:

| Наименование оборудования |
| --- |
| использует самостоятельно | выполняет конкурсное задание совместно с экспертом или назначенным лицом старше 16 лет: |
| Станок ограночный |  |

1.5. При выполнении конкурсного задания на участника могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные факторы:

Физические:

- ограночный диск;

Химические:

- моющий раствор

1.6. Применяемые во время выполнения конкурсного задания средства индивидуальной защиты:

- халат;

- косынка (для девушек.)

- респиратор (при желании);

1.7. Знаки безопасности, используемые на рабочем месте, для обозначения присутствующих опасностей:

- W 08 Опасность поражения электрическим током

- F 04 Огнетушитель

- E 22 Указатель выхода

- E 23 Указатель запасного выхода

- EC 01 Аптечка первой помощи

- P 01 Запрещается курить

-  Лента, ограничивающая передвижение по площадке.

1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить о случившемся Экспертам.

В помещении проведения соревнования находится аптечка первой помощи, укомплектованная изделиями медицинского назначения, ее необходимо использовать для оказания первой помощи, самопомощи в случаях получения травмы.

В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об этом немедленно уведомляются Главный эксперт, Лидер команды и Эксперт. Главный эксперт принимает решение о назначении дополнительного времени для участия. В случае отстранения участника от дальнейшего участия в Чемпионате ввиду болезни или несчастного случая, он получит баллы за любую завершенную работу.

Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в Форме регистрации несчастных случаев и в Форме регистрации перерывов в работе.

Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере баллов. Постоянное нарушение норм безопасности может привести к временному или перманентному отстранению аналогично апелляции.

## 2.Требования охраны труда перед началом работы

Перед началом работы участники должны выполнить следующее:

2.1. В день 1, все участники должны ознакомиться с инструкцией по технике безопасности, с планами эвакуации при возникновении пожара, местами расположения санитарно-бытовых помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, подготовить рабочее место.

Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной защиты. Надеть необходимые средства защиты для выполнения подготовки рабочих мест, инструмента и оборудования.

По окончании ознакомительного периода, участники подтверждают свое ознакомление со всеми процессами, подписав лист прохождения инструктажа по работе на оборудовании по форме, определенной Оргкомитетом.

2.2. Подготовить рабочее место – является первым модулем соревнования.

Перед началом работы каждый участник должен соблюдать следующие правила:

- Надеть спецодежду и средства индивидуальной защиты; привести в порядок рабочую одежду (рукава у кисти рук должны плотно прилегать к руке; не должно быть свободно свисающих и развевающихся концов одежды; волосы должны быть убраны под головной убор);

- Осмотреть рабочее место и привести его в порядок (убрать лишние предметы, технологическую оснастку и инструменты расположить таким образом, чтобы избежать лишних движений и обеспечить безопасность в работе);

- Проверить наличие и исправность применяемого в процессе работы производственного оборудования, инструмента и приспособлений. Работать неисправным инструментом запрещается. Проверить исправность станка (заземление, освещённость, натяжение приводного ремня, исправность инструмента и технологической оснастки, наличие на станке ограждающего устройства), проверить прочность крепления конусов шпинделя в опорах подшипников и диска на шпинделе; проверить устойчивость крепления обрабатываемого кристалла в приспособлении.

- Осмотреть рабочее место, убрать все, что может мешать работе, освободить проходы и не загромождать их;

- Проверить состояние пола (пол не должен быть влажным или загрязненным);

- Проверить достаточность общего и местного освещения рабочего места;

- Обо всех замечаниях и нарушениях, обнаруженных перед началом работы сообщить Главному Эксперту, для принятия мер по их устранению.

2.3. Подготовить инструмент и оборудование, разрешенное к самостоятельной работе:

| Наименование инструмента или оборудования | Правила подготовки к выполнению конкурсного задания |
| --- | --- |
| Станок ограночный | Проверить исправность станка (заземление, освещённость, натяжение приводного ремня, исправность инструмента и технологической оснастки, наличие на станке ограждающего устройства) |
| Ограночный диск | Участнику необходимо убедиться в правильности установки ограночного диска. Убедиться в надежности крепления диска на ограночном станке, убедиться в целостности полотна диска, проверить диск на предмет биения во время работы. Убедиться в правильности нанесения алмазного слоя на полотно ограночного диска. Алмазный слой должен быть нанесен равномерно, цвет полотна должен быть графитово-черным. Убедиться в правильности нанесении алмазного слоя для полировки. Слой должен быть нанесен равномерно, не должен оставлять масляные следы на обрабатываемой поверхности в контакте рабочей зоны. |
| Приспособление для подшлифовки площадки | Участнику необходимо настроить приспособление для шлифовки и полировки площадки алмазного полуфабриката, выставив приспособление «по пузырю» под углом 90 градусов относительно полотна ограночного диска. |
| Приспособление для огранки павильона | Участнику необходимо настроить приспособление для шлифовки и полировки павильона алмазного полуфабриката, выставив приспособление «по пузырю» под углом 42 градуса относительно полотна ограночного диска по флажковому угломеру. |
| Универсальное приспособление для огранки | Участнику необходимо настроить приспособление для шлифовки и полировки короны алмазного полуфабриката, выставив приспособление «по пузырю» под углом 32 градуса относительно полотна ограночного диска по флажковому угломеру. |
| Планка прижимная для огранки короны | Участнику необходимо убедиться в плоскопараллельности прижимной планки, торцы планки должны быть заточены под углом 10-11 градусов, прижимная планка при установке алмазного полуфабриката должны заходить на 55% плоскости площадки и не должна мешать просмотру алмазного полуфабриката. |
| Приспособление для реставрации цанг | Участнику необходимо убедиться в свободном проходе цанг для огранки павильона в отверстия приспособления для реставрации цанг. |
| Оправка от 2,0 до 2,9 | Участнику необходимо убедиться в исправности оправки для обработки алмазных полуфабрикатов. Отверстие оправки должно иметь четкий контур, угол и быть круглой формы. |
| Цанга от 2,9 до 4,5 мм | Участнику необходимо убедиться в исправности цанг для обработки алмазных полуфабрикатов. Отверстие цанги должно иметь четкий контур, угол наклона лапок должен соответствовать углу наклона приспособления для реставрации, внутренний винт должен быть заточен под углом 90 градусов относительно центральной оси цанги и не должен находиться в свободном состоянии в закрученном положении. |
| Пинцет | Участнику необходимо убедиться в том, то лапки пинцета соответствуют стандартам, имеют специфическую канавку на губках, имеют соответствующие насечки. |
| Лупа 10˟ | Участнику необходимо убедиться в исправном состоянии линзы, на линзе не должно быть царапин, сколов, выколов. |
| Лупа 10˟ с измерительной шкалой | Участнику необходимо убедиться в исправном состоянии линзы, на линзе не должно быть царапин, сколов, выколов, шкала должна быть четко видна, все риски шкалы должны хорошо просматриваться. |
| Отвертка | Участнику необходимо убедиться, что полотно отвертки позволяет выполнять действия по видам работ. |
| Пассатижи | Участнику необходимо убедиться, что полотно пассатижей и рычажное устройство позволяют выполнять действия по видам работ. |
| Притир | Участнику необходимо убедиться, что полотно притира позволяет выполнять действия по видам работ. |
| Гофта | Участнику необходимо убедиться, что на гофте есть возможность опечатки с постановкой индивидуальной печати. |
| Бюкса | Участнику необходимо убедиться в целостности и возможности плотного закрытия бюксы, во избежание испарения жидких веществ. |

Вес ограночного диска составляет от 12 до 18 кг, в зависимости от модели ограночного станка, в связи с чем участник имеет право обратиться за помощью к техническому эксперту площадки по подъему ограночного диска на место. Правильную установку крепления и устойчивость диска осуществляет участник самостоятельно.

Устойчивость диска – крайне важный фактор в работе огранщика; диск вращается со скоростью 3500 оборотов в минуту, и его устойчивая фиксация – гарантия безопасности и огранщика и сохранности алмазной заготовки.

Инструмент и оборудование, не разрешенное к самостоятельному использованию, к выполнению конкурсных заданий подготавливает уполномоченный Эксперт, участники могут принимать посильное участие в подготовке под непосредственным руководством и в присутствии Эксперта.

2.4. В день проведения конкурса, изучить содержание и порядок проведения модулей конкурсного задания, а также безопасные приемы их выполнения. Проверить пригодность инструмента и оборудования визуальным осмотром.

Привести в порядок рабочую специальную одежду и обувь: застегнуть обшлага рукавов, заправить одежду и застегнуть ее на все пуговицы, надеть головной убор.

2.5. Ежедневно, перед началом выполнения конкурсного задания, в процессе подготовки рабочего места:

- осмотреть и привести в порядок рабочее место;

- убедиться в достаточности освещенности;

- проверить (визуально) правильность подключения инструмента и оборудования в электросеть;

- проверить правильность установки стола, стула, положения оборудования и инструмента, при необходимости, обратиться к эксперту для устранения неисправностей в целях исключения неудобных поз и длительных напряжений тела.

2.6. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее.

2.7. Участнику запрещается приступать к выполнению конкурсного задания при обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить Эксперту и до устранения неполадок к конкурсному заданию не приступать.

## 3.Требования охраны труда во время работы

3.1. При выполнении конкурсных заданий участнику необходимо соблюдать требования безопасности при использовании инструмента и оборудования:

| Наименование инструмента/ оборудования | Требования безопасности |
| --- | --- |
| Станок ограночный | Пуск станка производить, только лично убедившись в его безопасности; После пуска станка проверить работу на холостом ходу в течение 2-3 минут, находясь вне опасной зоны. Убедиться в отсутствии осевого и радиального биения диска; Строго запрещается: Выполнять работу на неисправном станке; Снимать и надевать приводной ремень на работающем станке; Останавливать руками вращающиеся детали станка; Смазывать работающее оборудование; Снимать с вращающихся частей станка ограждающие устройства; Работать на станке, вращающиеся детали которого не ограждены; Включать и выключать электродвигатели и освещение мокрыми руками; Пользоваться переносной лампой с напряжением более 36 В; Ремонтировать электрическую часть станка самостоятельно. Оставлять работающий станок без присмотра; Снимать ограждения или предохранительные устройства при работающем станке; Передавать станок другому лицу; Хранить личную одежду и принимать пищу на рабочем месте; Работать в рукавицах, перчатках или с забинтованными пальцами без резиновых напальчников; Применять для крепления деталей случайные планки и подкладки; Применять рычаги для увеличения нажима на круг; Снимать ударами или рывками детали; Облокачиваться на станок, брать и передавать через станок какие-либо предметы при его работе; Устанавливать шлифовальные круги, не предназначенные для данного станка; Использовать гранильный станок не по назначению. |
| Ограночный диск | Подавать заготовку на диск плавно, без рывков и резкого нажима; Не прикасаться к движущемуся обрабатываемому изделию и диска до их полной остановки; Следить за биением шпинделя, которое не должно превышать предела, установленного техническими требованиями на данный станок; Следить за тем, чтобы диск изнашивался равномерно по всей ширине рабочей поверхности; Не допускается работа боковыми (торцевыми) поверхностями круга, если они не предназначены для этого вида работ; Во время работы необходимо оберегать диск от ударов и толчков. |
| Приспособление для подшлифовки площадки | Подача заготовки на диск должна быть плавной, без резких ударов или толчков. Во время работы строго запрещается: Пользоваться неисправным инструментом и технологической оснасткой; Работать в рукавицах, перчатках или с забинтованными пальцами без резиновых напальчников; Работать без специального ограждения - «ловушки»; |
| Приспособление для огранки павильона | Подача заготовки на диск должна быть плавной, без резких ударов или толчков. Во время работы строго запрещается: Пользоваться неисправным инструментом и технологической оснасткой; Работать в рукавицах, перчатках или с забинтованными пальцами без резиновых напальчников; |
| Универсальное приспособление для огранки | Подача заготовки на диск должна быть плавной, без резких ударов или толчков. Во время работы строго запрещается: Пользоваться неисправным инструментом и технологической оснасткой; Работать в рукавицах, перчатках или с забинтованными пальцами без резиновых напальчников; |
| Планка прижимная для огранки короны |  |
| Приспособление для реставрации цанг | При использовании приспособления для реставрации цанг – приспособление должно крепко закреплено в руке, подача цанги должна происходить исключительно на периферийную зону ограночного полотна. Запрещается пользоваться приспособлением в рукавицах, перчатках или с забинтованными пальцами без резиновых напальчников; |
| Оправка от 2,0 до 2,9 | Оправка должна быть хорошо закреплена в прижимном устройстве, для качественного крепления алмазного полуфабриката. |
| Цанга от 2,9 до 4,5 мм | Цанга должна быть хорошо закреплена в прижимном устройстве, для качественного крепления алмазного полуфабриката. |
| Пинцет | Пинцет должен находиться в отведенном месте рабочей зоны во избежание случайного попадания пинцета на полотно работающего диска. |
| Лупа 10˟ | Лупа должна находиться в отведенном месте рабочей зоны во избежание случайного попадания лупы на полотно работающего диска. |
| Лупа 10˟ с измерительной шкалой | Лупа должна находиться в отведенном месте рабочей зоны во избежание случайного попадания лупы на полотно работающего диска. |
| Отвертка | Отвертка должна находиться в отведенном месте рабочей зоны во избежание случайного попадания отвертки на полотно работающего диска. При использовании отвертки запрещается держать приспособление для огранки в руке, во избежание получения травм рабочим полотном отвертки. |
| Пассатижи | Пассатижи должны находиться в отведенном месте рабочей зоны во избежание случайного попадания на полотно работающего диска. При использовании запрещается располагать пальцы между губками и между ручками пассатижей, во избежание получения травм |
| Притир | Притир должен находиться в отведенном месте рабочей зоны во избежание случайного пинцета на полотно работающего диска. Запрещается использование притира во время вращения диска. |
| Гофта | Во время начала работы участнику необходимо убедиться в целостности и сохранности пломбы. При завершении работ участнику необходимо убедиться в закрытии и правильном опломбировании рабочей гофты. |
| Бюкса | Во время работы в водными растворами запрещается вдыхать пары растворов, находящихся в бюксе. Запрещается нарушать целостность бюксы, ронять, резко ставить на рабочее место. По завершении работ необходимо убедиться в правильности закрытия бюксы. |

3.2. При выполнении конкурсных заданий и уборке рабочих мест:

- необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и делами, не отвлекать других участников;

- соблюдать настоящую инструкцию;

- соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов и инструментов, не подвергать их механическим ударам, не допускать падений;

- поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте;

- рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы исключалась возможность его скатывания и падения;

- выполнять конкурсные задания только исправным инструментом;

3.3. При неисправности инструмента и оборудования – прекратить выполнение конкурсного задания и сообщить об этом Эксперту, а в его отсутствие заместителю главного Эксперта.

## 4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, запаха гари, задымления и т.д.), участнику следует немедленно сообщить о случившемся Экспертам. Выполнение конкурсного задания продолжить только после устранения возникшей неисправности.

4.2. В случае возникновения у участника плохого самочувствия или получения травмы сообщить об этом эксперту.

4.3. При поражении участника электрическим током немедленно отключить электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, сообщить Эксперту, при необходимости обратиться к врачу.

4.4. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую очередь отключить питание электрооборудования, сообщить о случившемся Экспертам, которые должны принять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

4.5. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить Главного эксперта и экспертов. При последующем развитии событий следует руководствоваться указаниями Главного эксперта или эксперта, заменяющего его. Приложить усилия для исключения состояния страха и паники.

При обнаружении очага возгорания на конкурсной площадке необходимо любым возможным способом постараться загасить пламя в "зародыше" с обязательным соблюдением мер личной безопасности.

При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой, запрещается бежать – бег только усилит интенсивность горения.

В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится пламя. Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти в сторону эвакуационного выхода.

4.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не подходите близко к нему, предупредите о возможной опасности находящихся поблизости экспертов или обслуживающий персонал.

При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и действовать по указанию экспертов, при необходимости эвакуации возьмите с собой документы и предметы первой необходимости, при передвижении соблюдайте осторожность, не трогайте поврежденные конструкции, оголившиеся электрические провода. В разрушенном или поврежденном помещении не следует пользоваться открытым огнем (спичками, зажигалками и т.п.).

## 5.Требование охраны труда по окончании работ

После окончания работ каждый участник обязан:

5.1. Привести в порядок рабочее место.

5.2. Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для хранений место.

5.3. Отключить инструмент и оборудование от сети.

5.4. Инструмент убрать в специально предназначенное для хранений место.

5.5. Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения конкурсных заданий неполадках и неисправностях оборудования и инструмента, и других факторах, влияющих на безопасность выполнения конкурсного задания.

# Инструкция по охране труда для экспертов

# 1.Общие требования охраны труда

1.1. К работе в качестве эксперта Компетенции «Огранка алмазов» допускаются Эксперты, прошедшие специальное обучение и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. Эксперт с особыми полномочиями, на которого возложена обязанность за проведение инструктажа по охране труда, должен иметь действующие удостоверение «О проверке знаний требований охраны труда».

1.3. В процессе контроля выполнения конкурсных заданий и нахождения на территории и в помещениях площадки Эксперт обязан четко соблюдать:

- инструкции по охране труда и технике безопасности;

- правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения и планов эвакуации.

- расписание и график проведения конкурсного задания, установленные режимы труда и отдыха.

1.4. Знаки безопасности, для обозначения присутствующих опасностей:

1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить о случившемся Главному Эксперту.

В помещении Экспертов Компетенции «Огранка алмазов» находится аптечка первой помощи, укомплектованная изделиями медицинского назначения, ее необходимо использовать для оказания первой помощи, самопомощи в случаях получения травмы.

В случае возникновения несчастного случая или болезни Эксперта, об этом немедленно уведомляется Главный эксперт.

# 2.Требования охраны труда перед началом работы

Перед началом работы Эксперты должны выполнить следующее:

2.1. В день 1, Эксперт с особыми полномочиями, ответственный за охрану труда, обязан провести подробный инструктаж по «Программе инструктажа по охране труда и технике безопасности», ознакомить экспертов и участников с инструкцией по технике безопасности, с планами эвакуации при возникновении пожара, с местами расположения санитарно-бытовых помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, проконтролировать подготовку рабочих мест участников.

Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной защиты. Одеть необходимые средства защиты для выполнения подготовки и контроля подготовки участниками рабочих мест, инструмента и оборудования.

2.2. Ежедневно, перед началом выполнения конкурсного задания участниками конкурса, Эксперт с особыми полномочиями проводит инструктаж по охране труда, Эксперты контролируют процесс подготовки рабочего места участниками, и принимают участие в подготовке рабочих мест участников в возрасте моложе 18 лет.

2.3. Ежедневно, перед началом работ на конкурсной площадке и в помещении экспертов необходимо:

- осмотреть рабочие места экспертов и участников;

-привести в порядок рабочее место эксперта;

-проверить правильность подключения оборудования в электросеть;

- осмотреть инструмент и оборудование участников в возрасте до 18 лет, участники старше 18 лет осматривают самостоятельно инструмент и оборудование.

2.5. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее.

2.6. Эксперту запрещается приступать к работе при обнаружении неисправности оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить Техническому Эксперту и до устранения неполадок к работе не приступать.

# 3.Требования охраны труда во время работы

3.1. При выполнении работ по оценке конкурсных заданий на персональном компьютере и другой оргтехнике, значения визуальных параметров должны находиться в пределах оптимального диапазона.

3.2. Изображение на экранах видеомониторов должно быть стабильным, ясным и предельно четким, не иметь мерцаний символов и фона, на экранах не должно быть бликов и отражений светильников, окон и окружающих предметов.

3.3. Суммарное время непосредственной работы с персональным компьютером и другой оргтехникой в течение конкурсного дня должно быть не более 6 часов.

Продолжительность непрерывной работы с персональным компьютером и другой оргтехникой без регламентированного перерыва не должна превышать 2-х часов. Через каждый час работы следует делать регламентированный перерыв продолжительностью 15 мин.

3.4. Во избежание поражения током запрещается:

- прикасаться к задней панели персонального компьютера и другой оргтехники, монитора при включенном питании;

- допускать попадания влаги на поверхность монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств;

- производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования;

- переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств при включенном питании;

- загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними предметами;

- допускать попадание влаги на поверхность системного блока (процессора), монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и др. устройств;

3.5. При выполнении модулей конкурсного задания участниками, Эксперту необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и делами без необходимости, не отвлекать других Экспертов и участников.

3.6. Эксперту во время работы с оргтехникой:

- обращать внимание на символы, высвечивающиеся на панели оборудования, не игнорировать их;

- не снимать крышки и панели, жестко закрепленные на устройстве. В некоторых компонентах устройств используется высокое напряжение или лазерное излучение, что может привести к поражению электрическим током или вызвать слепоту;

- не производить включение/выключение аппаратов мокрыми руками;

- не ставить на устройство емкости с водой, не класть металлические предметы;

- не эксплуатировать аппарат, если он перегрелся, стал дымиться, появился посторонний запах или звук;

- не эксплуатировать аппарат, если его уронили или корпус был поврежден;

- вынимать застрявшие листы можно только после отключения устройства из сети;

-запрещается перемещать аппараты включенными в сеть;

- все работы по замене картриджей, бумаги можно производить только после отключения аппарата от сети;

- запрещается опираться на стекло оригиналодержателя, класть на него какие-либо вещи помимо оригинала;

- обязательно мыть руки теплой водой с мылом после каждой чистки картриджей, узлов и т.д.;

- просыпанный тонер, носитель немедленно собрать пылесосом или влажной ветошью.

3.7. Включение и выключение персонального компьютера и оргтехники должно проводиться в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации.

3.8. Запрещается:

- устанавливать неизвестные системы паролирования и самостоятельно проводить переформатирование диска;

- иметь при себе любые средства связи;

- пользоваться любой документацией кроме предусмотренной конкурсным заданием.

3.9. При неисправности оборудования – прекратить работу и сообщить об этом Техническому эксперту, а в его отсутствие заместителю главного Эксперта.

3.10. При наблюдении за выполнением конкурсного задания участниками Эксперту:

- одеть необходимые средства индивидуальной защиты;

- передвигаться по конкурсной площадке не спеша, не делая резких движений, смотря под ноги;

# 4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, запаха гари, задымления и т.д.), Эксперту следует немедленно отключить источник электропитания и принять меры к устранению неисправностей, а также сообщить о случившемся Техническому Эксперту. Работу продолжать только после устранения возникшей неисправности.

4.2. В случае возникновения зрительного дискомфорта и других неблагоприятных субъективных ощущений, следует ограничить время работы с персональным компьютером и другой оргтехникой, провести коррекцию длительности перерывов для отдыха или провести смену деятельности на другую, не связанную с использованием персонального компьютера и другой оргтехники.

4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, сообщить Главному Эксперту, при необходимости обратиться к врачу.

4.4. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую очередь отключить питание электрооборудования, сообщить о случившемся Главному Эксперту.

4.5. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить технического эксперта. При последующем развитии событий следует руководствоваться указаниями Главного эксперта или должностного лица, заменяющего его. Приложить усилия для исключения состояния страха и паники.

При обнаружении очага возгорания на конкурсной площадке необходимо любым возможным способом постараться загасить пламя в "зародыше" с обязательным соблюдением мер личной безопасности.

При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой, запрещается бежать – бег только усилит интенсивность горения.

В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится пламя. Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти в сторону эвакуационного выхода.

4.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не подходить близко к нему, предупредить о возможной опасности находящихся поблизости ответственных лиц.

При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и действовать по указанию должностных лиц, при необходимости эвакуации, эвакуировать участников и других экспертов, и конкурсной площадки, взять те с собой документы и предметы первой необходимости, при передвижении соблюдать осторожность, не трогать поврежденные конструкции, оголившиеся электрические провода. В разрушенном или поврежденном помещении не следует пользоваться открытым огнем (спичками, зажигалками и т.п.).

# 5.Требование охраны труда по окончании работ

После окончания конкурсного дня Эксперт обязан:

5.1. Отключить электрические приборы, оборудование, инструмент и устройства от источника питания.

5.2. Привести в порядок рабочее место Эксперта и проверить рабочие места участников.

5.3. Сообщить Техническому эксперту о выявленных во время выполнения конкурсных заданий неполадках и неисправностях оборудования, и других факторах, влияющих на безопасность труда.