КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

«Технологии информационного моделирования BIM». Юниоры

(наименование этапа) Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2024 г.

2024 г.

Конкурсное задание разработано экспертным сообществом и утверждено Менеджером компетенции, в котором установлены нижеследующие правила и необходимые требования владения профессиональными навыками для участия в соревнованиях по профессиональному мастерству.

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ BIM»	4

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМЕ ОЦЕНКИ	9

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ	13

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

| Термин | Сокращение | Определение |
| --- | --- | --- |
| Архитектурный раздел | (АР) | Архитектурный раздел проектной документации. |
| Конструктивный раздел | (КР) | Конструктивный раздел проектной документации. |
| Балтийская система высот | (БСВ) | Система абсолютных высот, используемая в России с 1977 года по сегодняшний день. |
| Малые архитектурные формы | (МАФ) | Вспомогательные архитектурные сооружения, оборудование и художественно-декоративные элементы, обладающие собственными простыми функциями и дополняющие общую композицию |
| Информационная модель | (ИМ) | Объектно-ориентированное параметрическое пространственное (трехмерное) представление объекта (модель) капитального строительства, представляющее в цифровом виде физические, функциональные и прочие характеристики объекта капитального строительства (или отдельных его частей) в виде информационно-насыщенных элементов. |
| Общая среда данных | (CОД) | Информационное пространство для взаимодействия участников и экспертов. |
| Проприетарный формат |  | Формат, разработанный и поддерживаемый производителем (правообладателем) программного обеспечения, и никем другим. |
| Программное обеспечение | (ПО) | Компьютерные программы, процедуры и, возможно, соответствующая документация и данные, относящиеся к функционированию компьютерной системы (IEEE Std 829—2008) |
| Консолидированная ИМ |  | Это совокупность цифровых ИМ объектов капитального строительства, разрабатываемых в рамках одного проекта, объединенных в единое представление с помощью специализированных программных средств для различных целей: визуализации, координации, обнаружения ошибок и пересечений, и пр. |
| BIM-система |  | Система трехмерного информационного моделирования, предназначенная для формирования цифровых ИМ. |
| Стандарт IFC | (IFC) | Открытый формат данных (Industry Foundation Classes) для обеспечения обмена информацией в строительной отрасли, поддерживаемый независимым международным альянсом buildingSMART. |
| OPEN BIM | OBIM | Универсальный подход к совместному проектированию, возведению и эксплуатации зданий, основанный на открытых рабочих процессах и стандартах, основанный и поддерживаемый независимым международным альянсом buildingSMART https://www.buildingsmart.org. |
| Коллизия |  | Геометрическое, технологическое или нормативное противоречие между одним или несколькими элементами информационной модели |
| Интероперабельность |  | Способность продукта или системы, интерфейсы которых полностью открыты, взаимодействовать и функционировать с другими продуктами или системами без каких-либо ограничений доступа и реализации |
| Уровень проработки информационной модели | LOD | Справочная информация, определяющая требования к уровню графической детализации и информационного наполнения цифровой модели. Детальная спецификация требований приведена в разделе №6 конкурсного задания |
| Цифровой инструментарий | Digital Toolbox | Набор специализированных приложений, модулей или скриптов, автоматизирующий рутинные действия специалиста по информационному моделированию |

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ КОМПЕТЕНЦИИ

Требования компетенции (ТК) «Технологии информационного моделирования BIM» определяют знания, умения, навыки и трудовые функции, которые лежат в основе наиболее актуальных требований работодателей отрасли.

Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей рабочей специальности или профессии.

Требования компетенции являются руководством для подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов / рабочих и участия их в конкурсах профессионального мастерства.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, навыков и трудовых функций осуществляется посредством оценки выполнения практической работы.

Требования компетенции разделены на четкие разделы с номерами и заголовками, каждому разделу назначен процент относительной важности, сумма которых составляет 100.

## 1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ BIM»

Перечень видов профессиональной деятельности, умений и знаний и профессиональных трудовых функций специалиста (из ФГОС/ПС/ЕТКС..) и базируется на требованиях современного рынка труда к данному специалисту

Таблица №1

Перечень профессиональных задач специалиста

| № п/п | Раздел | Важность в % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Деловое общение и работа в команде | 5 |
|  | Специалист должен знать и понимать: важность умения слушать собеседника как части эффективной̆ коммуникации; наиболее эффективные методы коммуникации; методы эффективной̆ командной работы; способы разрешения непонимания и конфликтующих требований; технический язык, присущий компетенции и технологии в целом; варианты и способы взаимодействия в команде; стандарты, касающиеся выполнения отчетов в штатных и исключительных ситуациях, в устной, письменной и электронной форме; стандарты, касающиеся осуществления связи с клиентами, членами группы и другими лицами; методы формулирования своих идей и способы донесения их до членов команды; методы управления стрессом и гневом для разрешения сложных ситуаций. |  |
|  | Специалист должен уметь: поддерживать связь с помощью устных, письменных и электронных средств, чтобы обеспечивать ясность, результативность и эффективность; использовать стандартный набор коммуникационных технологий; заполнять отчеты и реагировать на возникающие проблемы и вопросы; демонстрировать развитые способности слушать и задавать вопросы для более глубокого понимания сложных ситуаций; выстраивать эффективное общение с коллегами; понимать изменяющиеся требования коллег и адаптироваться к ним; принимать участие в формировании сильной и эффективной команды; обмениваться знаниями и опытом с коллегами и поддерживать атмосферу самосовершенствования в коллективе. |  |
| 2 | Планирование и управление производственным процессом | 10 |
|  | Специалист должен знать и понимать: основы организации проектирования (основные этапы и стадии проектирования, порядок получения исходных данных для проектирования); организацию проектного дела; управление процессом проектирования; принципы планирования проектной деятельности и строительства; календарное и ресурсное планирование; спектр и назначение документации как в бумажном, так и в электронном виде; организацию коллективной работы над проектом. |  |
|  | Специалист должен уметь: использовать технико-экономические и объемно- планировочные показатели при планировании проектных работ; производить декомпозицию планируемых работ; определять критический путь; планировать загрузку ресурсов. |  |
| 3 | Информационное моделирование зданий и сооружений | 40 |
|  | Специалист должен знать и понимать: техническое задание и принципы формирования проектных решений в соответствии с этим заданием; принципы определения в соответствии с техническим заданием концептуальных и проектных решений; этапы создание информационной модели объекта в среде информационного моделирования; этапы наполнения элементов информационной модели здания необходимыми атрибутами и данными; суть общеобменного открытого формата IFC и умение осуществлять экспорт и импорт; формирование связанных (ассоциированных) чертежей на основе информационной модели; содержание уровней проработки информационной модели (LOD); методы оценки и интерпретации коллизий на основе информационной модели; виды и свойства основных строительных материалов, изделий и конструкций; основные узлы сопряжений конструкций зданий; принципы проектирования схемы планировочной организации земельного участка; стандарты по проектированию строительных конструкций, в том числе информационное моделирование зданий (BIM-технологии); требования нормативно-правовых актов и нормативно- технических документов к составу, содержанию и оформлению проектной документации; требования нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей; требования к элементам конструкций здания, обусловленных необходимостью их доступности и соответствия особым потребностям маломобильных групп населения (МГН); организацию процесса внесения изменений в раздел проекта. |  |
|  | Специалист должен уметь: читать проектно-технологическую документацию; пользоваться компьютером с применением специализированного программного обеспечения; проверять несущую способность конструкций; применять графические обозначения материалов и элементов конструкций; применять требования нормативно-технической документации для оформления строительных чертежей; грамотно оформлять чертежи согласно ГОСТ; создавать BIM-модель объекта; работать с программным обеспечением для информационного моделирования по соответствующим разделам; работать с открытым общеобменным форматом IFC; методы оценки и интерпретации коллизий на основе информационной модели; работать с исходными файлами и электронными документами; формировать комплект документации в соответствии с законодательными и нормативно-техническими актами. |  |
| 4 | Информационное моделирование инженерных систем и оборудования | 15 |
|  | Специалист должен знать и понимать: техническое задание на проектирование инженерного оборудования; этапы создание информационной модели объекта в среде информационного моделирования; этапы наполнения элементов информационной модели здания необходимыми атрибутами и данными; суть общеобменного открытого формата IFC и умение осуществлять экспорт и импорт; формирование связанных (ассоциированных) чертежей на основе информационной модели; методы оценки и интерпретации коллизий на основе информационной модели; виды и свойства основных элементов инженерного оборудования; основные узлы сопряжений элементов инженерного оборудования; требования нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов к составу, содержанию и оформлению проектной документации; требования нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей и чертежей специальных разделов проектной документации. |  |
|  | Специалист должен уметь: читать проектно-технологическую документацию; пользоваться компьютером с применением специализированного ПО; проектировать системы отопления и вентиляции, водоснабжение и водоотведение; применять требования нормативно-технической документации для оформления строительных чертежей; грамотно оформлять чертежи согласно ГОСТ; создавать BIM-модель объекта; работать с программным обеспечением для информационного моделирования для соответствующих специальных разделов; работать с открытым общеобменным форматом IFC; определять коллизии в BIM-модели; формировать комплект документации в соответствии с законодательными и нормативно-техническими актами. |  |
| 5 | Управление проектом и координация информационных моделей | 20 |
|  | Специалист должен знать и понимать: технологию управление проектом; процесс согласования проектной документации; способы формирования и ведение электронного архива проектной документации; методы и варианты постановки задач членам проектной команды; процесс внесения изменений в проект; методы координации информационных моделей разных разделов в сводную информационную модель; требования к формированию комплекта документации в соответствии с нормативно- техническими требованиями, определенными в конкурсном задании. |  |
|  | Специалист должен уметь: организовать коллективную работу над проектом; осуществлять оперативное планирование работ по проекту (корректировка критического пути). |  |
| 6 | Презентация и защита собственных идей и разработок | 10 |
|  | Специалист должен знать и понимать: методы презентации концепций и идей; методы презентации результатов информационного моделирования и выполнения архитектурно- строительного проекта; основы проектного управления; системы управления инженерными данными и информационным моделированием; приемы сохранения информации и управления интеллектуальной собственностью. |  |
|  | Специалист должен уметь: готовить презентацию концепций и идей; готовить презентацию результатов информационного моделирования; готовить визуализацию модели; читать и понимать строительную документацию и BIM-модели; использовать систему управления инженерными данными для подготовки презентации. |  |

## 1.3. ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМЕ ОЦЕНКИ

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции, обозначенных в требованиях и указанных в таблице №2.

Таблица №2

Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки

| Критерий/Модуль | Итого баллов за раздел ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Разделы ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |  | A | Б | В | Г | Д |  |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
|  | 2 | 4 | 1 | 1 |  | 1 | 9 |
|  | 3 |  | 45,5 | 16 |  |  | 61,5 |
|  | 4 |  |  |  | 13,25 |  | 13,25 |
|  | 5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
|  | 6 |  |  |  |  | 7,25 | 7,25 |
| Итого баллов за критерий/модуль | 5 | 49,5 | 18 | 16,25 | 11,25 | 100 |  |  |

1.4. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ

Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице №3:

Таблица №3

Оценка конкурсного задания

| Критерий | Методика проверки навыков в критерии |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Планирование | Проверяются следующие навыки и умения: настройка BIM-системы, организация среды общих данных, проведение декомпозиции работ и календарно-ресурного планирования |
| Б | Информационное моделирование: архитектура и конструкции | Проверяются следующие навыки и умения: умение читать чертежи, создание ИМ по предоставленным чертежам, представление ИМ в проприетарном и IFC-формате. |
| В | Информационное моделирование: инженерные системы и оборудование | Проверяются следующие навыки и умения: умение читать чертежи, создание ИМ по предоставленным чертежам, представление ИМ в проприетарном и IFC-формате. |
| Г | Управление проектом, координация и адаптация информационной модели | Проверяются следующие навыки и умения: создание консолидированной модели, нахождение и устранение междисциплинарных коллизий, умение правильно скоординировать ИМ различных частей документации, создание пользовательских свойств указанных в задании. |
| Д | Предоставление и защита проекта | Проверяются следующие навыки и умения: оформление доклада о выполненных работах, качественное визуальное представление разработанной ИМ, умение отвечать на вопросы, ораторские навыки. |

1.5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Возрастной ценз: 14-16 лет.

Общая продолжительность Конкурсного задания: 12 ч.

Количество конкурсных дней: 3 дня.

Оценка знаний участника должна проводиться через практическое выполнение Конкурсного задания. В дополнение могут учитываться требования работодателей для проверки теоретических знаний / оценки квалификации.

1.5.1. Чертежи к конкурсному заданию (https://disk.yandex.ru/d/2X3hNejMcLoH6Q  )

Конкурсное задание состоит из 5 модулей, включает обязательную к выполнению часть (инвариант) — 4 модулей, и вариативную часть — 1 модуль. Общее количество баллов конкурсного задания составляет 100.

Обязательная к выполнению часть (инвариант) выполняется всеми регионами без исключения на всех уровнях чемпионатов.

Количество модулей из вариативной части, выбирается регионом самостоятельно в зависимости от материальных возможностей площадки соревнований и потребностей работодателей региона в соответствующих специалистах. В случае если ни один из модулей вариативной части не подходит под запрос работодателя конкретного региона, то вариативный (е) модуль (и) формируется регионом самостоятельно под запрос работодателя. При этом, время на выполнение модуля (ей) и количество баллов в критериях оценки по аспектам не меняются.

Таблица №4

Матрица конкурсного задания

| Обобщенная трудовая функция | Трудовая функция | Нормативный документ/ЗУН | Модуль | Константа/вариатив | ИЛ | КО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Инструкция по заполнению матрицы конкурсного задания (Приложение № 3)

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания

Участникам необходимо выполнить информационную модель загородного дома. Далее — Объект. Уровень проработки модели: не менее LOD 300 и не более LOD 400.

Исходные данные: текстовое задание на проектирование, чертежи. Ожидаемые результаты:

- объект проектирования/моделирования – загородный дом, представлен в виде инженерной документации как части комплекта проектной документации в строительстве;

- объект представлен в виде информационной трехмерной модели проприетарного формата;

- информационная модель здания (сооружений), как федеративный файл информационной модели представлена в формате IFC (версии не ниже IFC2x3);

- объект продемонстрирован как законченное архитектурно-строительное решение в виде презентации проекта.

Результат архитектурно-строительного проектирования – часть комплекта проектной документации, проверяется составом жюри по субъективным экспертным показателям, зависящим от:

- архитектурно-художественного облика объекта (здания, объект и инфраструктуры);

- объемно-композиционного решения;

- объемно-планировочного и конструктивного решения:

  - в части функционального назначения;

  - в части инженерной проработки решений;

  - степени проработки и идеи конструктивных решений, основанных на принципах Green building.

Качество информационной модели определяется в соответствии со следующими общими требованиями:

  - информационная модель и ее компоненты соответствуют/не соответствуют требованиям данного конкурсного задания, стандартам отрасли или превосходят их по общим или отдельным показателям;

  - описание компонентов информационных моделей соответствует/не соответствует требованиям данного конкурсного задания, стандартам отрасли или превосходят их по общим или отдельным показателям;

  - материалы проприетарного формата разработки соответствуют/не соответствуют стандартам отрасли или превосходят их по общим или отдельным показателям.

  - консолидированная (федеративная) информационная модель (сводная ИМ) представляет четкую структуру взаимоподчинённых связей моделей объектов проприетарного и OpenBIM форматов.

Модуль А.  Планирование (инвариант)

Время на выполнение модуля 1 час

Задание: Участники должны:

- создать проект в среде общих данных;

- настроить права доступа к папке проекта. Доступ должен быть у Главного Эксперта, участников команды и быть «скрытым»;

- распределить роли в команде согласно ТО компетенции и сообщить об этом через  функционал «Задание» ГЭ;

- сообщать о выполнении каждого модуля Главному Эксперту через функционал задания.

Одновременно с этим участник должен настроить свою среду моделирования (BIM-системы): шаблоны, стили, скрипты, модули системы моделирования и т.д.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае наличия у участника Digital Toolbox об этом необходимо сообщить главному эксперту и техническому эксперту и передать их для анализа и установки на рабочие места всех участников в день С-1.

После передачи и установки Digital Toolbox он «закрывается» (запоминается структура, целостность и состав toolbox как с точки зрения файлов, так и внутреннего содержания скриптов и алгоритмов, шаблонов и т.п.) и проверяется каждый раз до начала соревнований на модификации.

Digital Toolbox должен быть оценен экспертами до начала соревнований в день С-1 и принят, либо не принят к использованию в соответствии c техническим описанием компетенции и регламента WSR по каждому участнику.

Digital Toolbox доступен для каждого конкурсанта (каждой команды).

Ожидаемые результаты:

- настроены права доступа к исходным данным;

- настроенная BIM-система.

Используемое программное обеспечение:

- BIM-система;

- система управления инженерными данными/среда общих данных.

Модуль Б.  Информационное моделирование: архитектура и конструкции

Время на выполнение модуля 7 часов

Задания: Участники должен разработать  трехмерную информационную модель загородного дома в соответствии с требованиями ниже.

### 1. Требования к архитектурному стилю

Архитектурный стиль и требования по общему виду моделируемого объекта выбираются участниками ориентируясь на предоставленную документацию. Нестандартные архитектурные формы для ген.плана приветствуются и будут оцениваться дополнительными баллами.

### 2. Общие исходные данные для проектирования

Для выполнения конкурсного задания участниками в день С-1 выдается комплект исходной документации — пояснительная записка и чертежи в бумажном или электронном виде (формат PDF).

Требуемый уровень проработки модели: не менее LOD 300 и не более LOD 400.

Требования к уровням проработки модели по разделам АР и КР приведены в Приложении 6.

3. Информационное моделирование здания (архитектура и конструкции)

- Создать модель ИЖД по исходным данным. Назначить материалы и марки объектам модели согласно чертежам. Общие указания. Создать сводную модель. Правила наименования файлов BIM - моделей приведены в Приложении 5;

- Все элементы модели должны быть размещены на определенном уровне (АР, КР). Список элементов для уровня АР (раздел Архитектурные решения) и уровня КР (раздел Конструктивные решения) приведен в приложении 5. Правила наименования уровней BIM - моделей приведены в Приложении 5;

- Кровля должна быть замоделирована с уклоном;

- Перекрытия и полы должны быть за моделированы отдельно друг от друга;

- Получить ассоциативный чертеж плана 1-го этажа и оформить его.

На плане этажа должны быть проставлены координационные оси, размеры между ними и общий размер между крайними осями, линейка (цепочка) продольных и поперечных размеров (не менее одной линейки в каждом направлении), марки окон и дверей, помещения с номером, экспликация помещений этажа (ассоциативно связанная с планом этажа).

В основной надписи необходимо указать разработчиков чертежа, название чертежа, наименование проекта и наименование здания согласно заданию.

Ассоциативный чертеж должен быть размещен в СОД в формате PDF или XPS.

- Самостоятельно расставить мебель.

Требования к расстановке мебели:

В жилой комнате на 1 этаже обязательно должны присутствовать: письменный стол, стул или кресло около стола, книжный шкаф или полки.

На кухне на 1 этаже обязательно должны присутствовать: сантехнические приборы по плану 1 этажа, кухонный гарнитур, плита, холодильник, обеденная группа.

В коридоре на 1 этаже обязательно должны присутствовать: вешалка или шкаф для одежды, пуф или стул, комод.

В жилых комнатах на 2 этаже обязательно должны присутствовать: кровать, шкаф для одежды, кресло.

В коридоре на 2 этаже обязательно должны присутствовать: комод, пуф, зеркало.

В санузле на 2 этаже обязательно должны присутствовать: сантехнические приборы по плану этажа, стиральная машина, тумба.

Вся мебель должна должна быть корректно расставлена с учетом специфики ее использования. Учесть принадлежность уровня. Мебель должна опираться либо на покрытие чистого пола, либо если чисты пол отсутствует на монолитное перекрытие.

- Указать производителя согласно приложению 5;

- Допускается не моделировать: перемычки над оконными и дверными проемами и проемы в перекрытиях под инженерные системы.

При выполнении архитектурно-конструктивного раздела необходимо использовать библиотеки производителей (допустимо использование стандартных библиотек с указанием материала и производителя).

Результатами моделирования по модулю B задания должны быть:

- файл  модели ИЖД в проприетарном формате;

- фотореалистика внутренней отделки;

- чертеж плана 1-го этажа в соответствии с заданием.

Результаты работ предоставляются в среде общих данных  (СОД).

При ином предоставлении работ оценка не производится!

В начале выполнения модуля Б участникам необходимо:

- создать проект в среде общих данных в папке проекта «Юниоры». Правила наименования проекта приведены в Приложении 5;

- настроить права доступа к папке проекта. Доступ должен быть у Главного Эксперта, участников команды и быть «скрытым»;

- распределить роли в команде согласно ТО компетенции и сообщить об этом через функционал «Задание» ГЭ. Роли в команде распределить самостоятельно. При выполнении Конкурсного задания предусмотрены роли: «ТИМ-координатор», «ТИМ-техник»;

- сообщить об организации СОД Главному Эксперту через функционал «Задание».

- сообщать о выполнении каждого модуля Главному Эксперту через функционал «Задание».

Одновременно с этим участник должен настроить свою среду моделирования (BIM-системы): шаблоны, стили, скрипты, модули системы моделирования и т. д.

Модуль В.  Информационное моделирование: инженерное оборудование (вариатив)

Время на выполнение модуля 2 часа

Задание: Участники должны разработать систему холодного и горячего водоснабжения, а также, систему канализации (водоотведения) (раздел ВК проекта). При выполнении настоящего задания не выполняется гидравлический расчет систем водоснабжения и канализации. Назначение диаметров и поперечных сечений трубопроводов производится либо в автоматическом режиме BIM-программой, либо исходя из практического опыта конкурсанта.

При проектировании системы холодного и горячего водоснабжения, а также, системы канализации (водоотведения) необходимо использовать библиотеки готовых элементов производителя (допустимо использование стандартных библиотек с указанием материала и производителя).

При проектировании в проекте необходимо предусмотреть технологические отверстия (проемы) в межэтажных перекрытиях – для пропуска стояков инженерных систем.

Результаты работ предоставляются в СОД.

При ином предоставлении работ оценка не производится!

Модуль Г.  Управление проектом, координация и адаптация информационной модели

Время на выполнение модуля 2 часа

Задание: 1. Внесение изменений в проект

Участники должны замоделировать генеральный план участка застройки согласно заданию.

Генеральный план необходимо выполнить на отдельном уровне. Правила наименования уровней приведены в Приложении 5.

Участок генерального плана:

- в  Revit участок выполнен категорией Генплан и имеет площадь;

- в Renga выполнен либо объектом типа Перекрытие, либо объектом типа Помещение.

Необходимо  расположить на генеральному  плане элементы благоустройства на основании задания от ГЭ: тип элемента, характеристики и параметры элемента. Не менее трех элементов.

МАФы (малые архитектурные формы) благоустройства  необходимо выполнить в отдельном файле, назначить материалы согласно заданию полученному от ГЭ в СОД. Каждый МАФ должен быть разработан в отдельном файле в BIM системе. Сохранить разработанные МАФ в твердотельном формате. Загрузить разработанные МАФы в сводную BIM модель используя инструмент «Элемент». Разработанные МАФ в проприетарном формате, в твердотельном формате сохранить в СОД.

На генплане необходимо предусмотреть дорожки для перемещения, ведущие к центральному входу в здание и выезду из гаража. Дорожки выполняются объектом типа Перекрытие, материал типа бетон.

2. Координация информационной модели

Для осуществления BIM процессов, связанных с управлением моделью при строительстве и эксплуатации необходимо, чтобы все компоненты, элементы, а также виды и связанные файлы находились в строгой иерархии и подчинении федеративной сборки ИМ. Для контроля качества работ и принятой общей концепции наименования, необходимо произвести работы по координации и адаптации ИМ.

### Координация ИМ

Осевые линии и все информационные элементы должны быть построены с максимальной точностью, которую позволяет BIM-программа.

Наименование уровней производится согласно правилам наименования. Отступление от правил наименования не допускается.

Базовая точка проекта может находиться в двух положениях:

- если топографические координаты не определены, базовая точка проекта находится в координатах: координаты будут переданы в СОД через функционал «Сообщение».

### Адаптация ИМ

Разработанная модель должна быть не менее LOD 300. Требования к LOD приведены в Приложении 6.

Результатом выполнения модуля Г должны быть:

- передан на проверку файл сводной модели ИЖД в проприетарном формате;

- передан  на проверку файл сводной модели ИЖД в формате IFC;

- загружены в СОД файлы разработанных МАФ в проприетарном и твердотельном форматах.

Результаты работ предоставляются в среде общих данных  (СОД).

При ином предоставлении работ оценка не производится!

Модуль Д.  Предоставление и защита проекта (инвариант)

Время на выполнение модуля 2 часа

Задания: В соответствии с конкурсным заданием участники (команды) предоставляют свой проект в виде презентации. В презентации необходимо показать  навыки и методы работы по BIM-моделированию и процессов, связанных с моделированием:

- организации работы проектной команды над реализацией проекта;

- применимых знаниях технологий информационного моделирования.

Приветствуется и дополнительно оценивается использование в презентации обходов, облетов и других наглядных способов предоставления проектного решения.

## 2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ

2.1. Личный инструмент конкурсанта

Список материалов, оборудования и инструментов, которые конкурсант может или должен привезти с собой на соревнование. Указывается в свободной форме.

Определенный - нужно привезти оборудование по списку;

Неопределенный - можно привезти оборудование по списку, кроме запрещенного.

Нулевой - нельзя ничего привозить.

Инструментарий конкурсанта:

— неопределенный;

- Digital Toolbox:  usb-носитель с утилитами, библиотеками готовых элементов.

- не допускается использование готовых плагинов.

### 2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке

- не допускается использование готовых плагинов;

- еда и напитки;

- сотовые телефоны при работе с конкурсным заданием.

2.3. Результат Конкурсного задания не оценивается, если:

- не сдан в рамках отведенного рабочего времени работы по модулям;

- результат работы отсутствует в СОД.

2.4. Digital Toolbox

После передачи и установки Digital Toolbox он «закрывается» (запоминается структура, целостность и состав toolbox как с точки зрения файлов, так и внутреннего содержания скриптов и алгоритмов, шаблонов и т.п.) и проверяется каждый раз до начала соревнований на модификации.

3. Приложения

Приложение №1 Описание компетенции

Приложение №2 Инструкция по заполнению матрицы компетенции

Приложение №3 Матрица конкурсного задания

Приложение №4 Инструкция по охране труда и технике безопасности по компетенции «Технологии информационного моделирования BIM»

Приложение №5 Правила наименования проектов в СОД, BIM – моделей, уровней ИМ. Общие указания

Приложение №6 Уровни LOD

Приложение №7 Чертежи

# Footnotes

?

? Указываются особенности компетенции, которые относятся ко всем возрастным категориям и чемпионатным линейкам без исключения.